ZALECENIA DO  ZAPEWNIENIA  WŁAŚCIWYCH  WARUNKÓW  I SPRAWNEGO  DZIAŁANIA  WENTYLACJI  GRAWITACYJNEJ  W MIESZKANIACH.

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy przypominamy Państwu o prawidłowym użytkowaniu mieszkań dla bezpieczeństwa swojego i innych. W celu zapewnienia właściwych warunków i sprawnego działania wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach należy przestrzegać wymagań określonych w przepisach i normach, a w szczególności :

- Należy zapewnić napływ powietrza do pomieszczeń /nawiew wentylacji grawitacyjnej/ przez uchylenie okien do pozycji zapewniającej uzyskanie szczeliny w górnej części okna /min. 1,5 cm/.

- Zachowanie szczelin w dolnej części drzwi wewnętrznych /prześwit między górną krawędzią skrzydła, a podłogą/ min. 2 cm

- Zachowanie czynnej powierzchni otworu nawiewnego w drzwiach łazienki i WC min. 250 cm²

- Bezwzględne zachowanie czynnej powierzchni kratek wentylacyjnych w kuchni, łazience i WC / 15x15   lub  15x 21 cm /

- Zapewnienie okresowego wietrzenia pomieszczeń zwłaszcza po użyciu urządzeń gazowych /np. w okresach wysokich i niskich temperatur/.

Pamiętajmy, że budynki nasze projektowano i wybudowano wówczas gdy nie było jeszcze mowy o oknach z PCV oraz o ocieplaniu budynków.

Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu.

Biorąc powyższe pod uwagę zabrania się :

- Stosowania wentylatorów o mechanicznym odciągu, okapów kuchennych z odprowadzeniem do kanałów wentylacji grawitacyjnej

- Zakrywania czynnych otworów wentylacji grawitacyjnej /wywiewy/ oraz nadmierne uszczelnianie stolarki okiennej.

W przypadkach nie stosowania w/w zaleceń mogą wystąpić problemy w prawidłowym funkcjonowaniu wentylacji grawitacyjnej (na przykład wsteczne ciągi tzw. „cofki”/, brak ciągów wentylacyjnych jak też zaburzenia w skutecznym odprowadzaniu spalin z piecyków i term gazowych /co stanowi zagrożenie zdrowia i życia).

Jednocześnie może nastąpić wzrost wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych, co może prowadzić do zawilgocenia ścian i podłóg, a w konsekwencji do powstawania pleśni i grzybów.

Pleśnie i grzyby choć występują powszechnie, to szczególnie rozwijają się i są groźne,   w   pomieszczeniach   i   miejscach,    stale    lub    mocno    zawilgoconych.

Jedną z przyczyn powstawania pleśni i grzybów, jest nadmierna wilgotność powietrza, w pomieszczeniach niewłaściwie wentylowanych i nie przewietrzanych.

W podsumowaniu przypominamy :

- Nie wolno używać urządzeń zakłócających cyrkulację grawitacyjną w mieszkaniu, /ponieważ ich działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego/,

- Po napuszczeniu wody do wanny, a przed kąpielą, łazienkę należy przewietrzyć,

- Niedopuszczalne jest uruchamianie piecyka w trakcie kąpieli, /kąpiel w łazience, połączona z ciągłą pracą lub kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej/.

W    związku    z    powyższym     wzywamy     wszystkich     mieszkańców

osiedla  „Kurdwanów Nowy” do zachowania szczególnej uwagi przy korzystaniu z urządzeń gazowych w łazienkach.

Ważne informacje przy zatruciach :

- Tlenek węgla – jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, o ciężarze właściwym zbliżonym do powietrza.

Obecność tlenku węgla w powietrzu można wykryć jedynie przy pomocy odpowiednich przyrządów lub poprzez objawy zatrucia.

- Objawy zatrucia – to przede wszystkim ból głowy, zawroty głowy, nudności, a następnie wymioty i utrata przytomności.

Pierwsze objawy złego samopoczucia podczas kąpieli, mogą być początkowym sygnałem zatrucia.

- Pierwsza pomoc – polega na natychmiastowym otwarciu okien i drzwi balkonowych, w celu jak najszybszego doprowadzenia do pomieszczenia świeżego powietrza. Osobę z objawami zatrucia należy ułożyć w strumieniu świeżego powietrza i dobrze okryć, aby nie dopuścić do utraty ciepła. Przy wymiotach chorego ułożyć na boku.

Jednocześnie należy wyłączyć piecyk gazowy lub inne włączone urządzenie spalające gaz w czasie wypadku i wezwać pogotowie ratunkowe.

Bezwzględnie pierwszym działaniem ratunkowym powinno być otwarcie okien.

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie urządzenia gazowe w mieszkaniach powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym, a także poddawane okresowej kontroli zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Kontroli i napraw urządzeń gazowych powinny dokonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych spoczywa na użytkowniku tych urządzeń.